4. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4-1. ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

►■  В стиральных машинах есть режим индикации ошибок. Для более полной информации читайте сервисное руководство на конкретную модель.

| Тип ошибки | Барабан | Полностью автомати-ческие | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ошибка | Старый режим ошибки | Для США |  |  |  |
| Ошибка датчика уровня | 1E | 1E E7 | LE | 1E | - Часть трубки датчика уровня, повреждена (проколота), - Трубка забита посторонним материалом - Трубка пережата. - Слишком много герметика было применено при соединении воздушного шланга. - Трубка не присоединена - Неисправность датчика (залипание) - Неисправность контактов и соединений датчика уровня. - Неисправность модуля управления. |  |
| Ошибка привод-ного двигателя и ошибка датчика Холла | 3E | 3E EA EB 8E | 3E | 3E | - Неисправность контактов и соединений двигателя - Двигатель не вращается, - Обмотки двигателя повреждены (КЗ или обрыв) - Неисправность контактов и соединений датчика холла - Двигатель заблокирован посторонними предметами (например, болтом) | Для продуктов США. Эта ошибка происходит из-за задержки вращения двигателя |
|  | 3E1 | 3E1 | E3 |  | - Двигатель перегружен из-за слишком большого количества белья - Неисправность контактов и соединений двигателя. - Неисправность тахогенератора |  |
|  | 3E2 | 3E2 |  |  | – Мал сигнал от тахогенератора, плохой контакт в реле, и т.д. |  |
|  | 3E3 | 3E3 | bE |  | - Это происходит из-за ошибочных операционных сигналов, поступающих от датчика холла. - Неисправность контактов и соединений на модуле управления. - Большие зазоры на двигателе прямого привода, смещение частей. |  |
|  | 3E4 | 3E4 |  |  | - Неисправность контактов и соединений. - Неисправность тахогенератора - Неисправность двигателя |  |
| Ошибка подачи воды | 4E | 4E E1 | nF | 4E | - Попадание постороннего предмета в клапан залива воды. - Неисправность контактов и соединений клапана залива (обмотка клапана не подключена) - Неправильное подключение горячей и холодной воды (наоборот) - Это происходит, если нет соединения от сливного шланга до контейнера моющих средств. Проверьте, не пережат ли прозрачный шланг или не порван. | п.3 если ошибка возникает на программе «шерсть» |
|  | 4E1 | 4 Ed | - |  | - Шланги подачи холодной и теплой воды перепутаны. - Температура воды, подаваемой через клапан во время цикла сушки, выше, чем 70°C. | Подача воды за 1 мин цикла сушки 0.3 - 0.4 L |
|  | 4E2 | E8 | - |  | - На программах «шерсть», «деликатная стирка» температура подаваемой воды более, чем 50°C. |  |

| Тип ошибки | Барабан | Полностью автомати-ческие | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ошибка | Старый режим ошибки | Для США |  |  |  |
| Ошибка слива | 5E | 5E E5 | nd | 5E | - Повреждена крыльчатка насоса. - Неправильное напряжение (220 V »• 110 V) установленных компонентов. - Неисправность компонентов - Это происходит из-за замерзания в зимний сезон - Сливной шланг забит (пережат) - Засор тракта слива (монеты, резинки и т.п.) - Неисправность контактов и соединений |  |
| Ошибка двигателя | 8E |  | - | 3E | - Это происходит, когда вращение двигателя непостоянно, потому что датчик холла двигателя не работает - Неисправность цепей управления. - Неисправность контактов и соединений двигателя. |  |
|  | 9E1 | PH1 | 2E | - | - Проверить параметры питающей сети : Удостоверьтесь, что действующее напряжение в норме. Соедините тестер с внутренними сетевыми контактами питания во время нагрева или сушки и наблюдайте за работой стиральной машины. Проверьте напряжение. (Ошибка возникает в случае падения напряжения сети более допустимого) : Проверьте, не используется ли удлинитель. Когда длина удлинителя составляет 1 м., мгновенное падение напряжения может составлять до 10 V - Неисправность модуля управления (редко) |  |
|  | 9E2 | Plo |  |  |  | Для автомат. СМ коды ошибок индицируются на панели управления |
| Ошибка питания |  |  | PF |  | - Эта ошибка не неисправность, она возникает во время кратковременного перебоя в питании : При возобновлении цикла, когда этот код ошибки показан, запуск происходит с того места, с которого была остановка из-за перебоя в питании : Если стиральная машина не работает и этот код ошибки показан, это значит, что произошел перебой в питании. |  |
|  | Uc | - | - | - | - Если напряжение питания будет равно или меньше чем 176V, или равно или больше чем 287V, то стиральная машина сделает паузу, чтобы защитить свои электрические компоненты. - При восстановлении напряжения до нормативного (187V - 276V), цикл возобновится автоматически. |  |
| Ошибка коммуникации | AE | 13E | - | - | - Нет сигналов между модулем управления и индикации. - Проверить соединение между модулем управления и индикации > проверить правильность подключения разъемов. - Заменить модуль управления, индикации, проверить дефекты пайки. |  |

|  | Барабан | Полностью автомати-ческие | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ошибки | Ошибка | Старый режим ошибки | Для США |  |  |  |
|  | bE1 | 12E | E2 | - | - Залипла сетевая кнопка (нажата более 12 секунд). - Кнопка постоянно нажата из за деформации панели управления. - Эта ошибка может произойти, когда винты, которые держат панель управления, закручены слишком сильно. |  |
| Ошибка выклю-чателя (ошибка реле) | ЬЕ2 | 14E |  |  | - Кнопки (кроме кнопки «питание») непрерывно нажаты (более 30 секунд). - Деформация внутренних пластмассовых частей - Винты, которые держат панель управления, закручены слишком сильно. |  |
|  | ЬЕЗ | 18E | Sr | - | - Реле на модуле управление короткозамкнуто. - Неправильное подключение реле (контакт погнут в разъеме, нет соединения) | Когда реле двигателя на модуле не работает |
| Ошибка охлаждения | СЕ | CE cE | - | - | - Это происходит, когда температура стиральной машины - больше чем 55°C, и слив не может быть выполнен. (Причина: если горячая вода попадет на кожу, это может вызвать ожог.) - Это происходит, когда температура воды для некоторых циклов превышает 55°C. В этом случае вода будет слита к уровню сброса. - Это представляет тепловую ошибку датчика или любое неправильное подключение элементов | Если эта ошибка происходит по другой причине, это происходит из-за неисправностинагревателя или термодатчика. Замените их. |
| Ошибка блокировки люка | dE door | dE Ed door | dS (перед работой) | dE | - Ошибка контакта переключателя из-за деформации дверного крючка - Когда закрытую дверь открывали силой | Когда дверца не открывается после окончания работы |
|  |  |  | dL (во время работы |  | - Это происходит при цикле кипячения, потому что дверь смещается из-за перепада давлений от внутренних изменений температуры | Дверца не закрыта после подачи сигнала на закрытие |
|  | dE1 | dE1 | LO (ошибка откры-тия) | - | - Разъем блокировки люка подключен неправильно. - Разъем блокировки люка поврежден. - Это происходит периодически из-за повреждения электрической изоляции - Неисправен модуль управления |  |
|  |  |  | Ft (ошибка закрытия) |  |  |  |
|  | dE2 | dE2 | - | - | - Это происходит, если выключатель питания периодически вкл\выкл (дребезг контактов), и слишком большое тепло вырабатывается (Эта ошибка редкая.) |  |
| Ошибка вентиляции | FE | F FE | - | - | - Разъем конденсатора выходит из места при установке верхней крышки - Проводка вентилятора повреждена. Поэтому вентилятор не запускается. - лопасти вентилятора заблокированы или нет смазки в подшипниках. Таким образом, вентилятор не включается. - Неисправность пускового конденсатора -» В этом случае, вы не можете обнаружить неисправность с помощью тестера. Всегда заменяйте пусковой конденсатор. |  |

|  | Барабан | Полностью автомати-ческие | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ошибки | Ошибка | Старый режим ошибки | Для США |  |  |  |
|  | HE | HE E5 | Hr (реле ТЭН) | - | - ТЭН короткозамкнут или обрыв соединений. - Неисправность ТЭН. (Нет контакта, неисправность датчика температуры) - Если датчик обнаруживает отсутствие воды, потому что вода заморожена или по любой другой причине, и температурный датчик, установленный в основании, чтобы предотвратить перегрев ТЭН, обнаруживает температуру 100 - 150 'C, стиральная машина выключает питание | Если ТЭН исправен, ошибка может возникнуть из-за неисправности реле на модуле управления. |
|  | HE1 | HE1 E1 Ec |  |  |  |  |
| Ошибка ТЭН | HE2 | HE2 |  |  | - Эта ошибка происходит, когда красный температурный датчик в центре нагревателя сушки срабатывает (при температуре выше, чем 145°C) : Корректирующее действие - нажмите несильно кнопку в центре. Стиральная машина будет работать в обычном режиме. Или замените температурный датчик, если измерение температуры некорректно из-за функциональной деградации. |  |
|  | HE3 | - |  |  | - Это происходит, когда паровая функция нормально не работает. - Эта ошибка не происходит в существующих продуктах с барабаном. Проверьте, поддерживает ли модель паровую функцию. |  |
| Ошибка утечки воды | LE LE1 | 11E E9 | LE | LE | - Утечка из-за ТЭН (вышел из крепления) - Воздушный шланг отцепился, и утечка воды происходит во время отжима - Повреждение бака в месте крепления транспортных болтов. - Утечка воды происходит спереди с пеной из-за слишком большого количества моющего средства - Утечка воды происходит потому, что соединительный шланг для моющих средств подключен неправильно. - Крышка фильтра сливного насоса установлена неправильно. - Утечка воды происходит через сливной шланг. - Повреждение уплотнительных шайб. - Диафрагма носика установлена в противоположном направлении, или резиновая прокладка опущена. - Водная утечка происходит, потому что винты, которые удерживают бак и переднюю панель вместе, закреплены неправильно. - Неисправность датчика утечки |  |
| Ошибка перелива | OE OF | OE OF E3 | OE | - | - Вода заливается непрерывно, потому что определение уровня воды не работает. - Если сливной шланг забит и засорена трубка прессостата, определение уровня воды не работает, и вода заливается непрерывно - Вода заливается непрерывно из-за замораживания или из-за постороннего материала в клапане подачи воды - Эта ошибка может произойти, когда датчик уровня воды неисправен | Ошибка также может происходить из за плохого контакта в разъемах и соединениях датчика уровня воды. |

| Тип ошибки | Барабан | Полностью автомати-ческие | Причина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ошибка | Старый режим ошибки | Для США |  |  |  |
|  | tE1 | tE1 6E | tE | - | – ТЭН нагрева воды неисправен (плохой контакт, неисправность датчика температуры), - Разъемы подключены неправильно или оборваны. - Если датчик уровня воды определяет низкий уровень, потому что вода заморожена или по любой другой причине, или температурный датчик, установленный в основании бака для предотвращения перегревания ТЭН, обнаруживает температуру 100 - 150 °C, стиральная машина выключает питание. | Неисправность датчика температуры: нет контакта в его разъемах и соединениях. |
| Ошибка датчика температуры | tE2 | tE2 | - | - | - Датчик температуры корпуса вентилятора неисправен (внутреннее короткое замыкание или обрыв) - Неисправность контактов и соединений датчика. |  |
|  | tE3 | IE3 | - | - | - Это происходит, когда датчик температуры протока конденсата в обрыве. - Это происходит, когда датчик температуры протока конденсата в обрыве или коротком замыкании. - Неисправность контактов и соединений датчика. | Датчик температуры сушки неисправен. |
| Ошибка дисбалан-са | UE | UE E4 | dc | UE | - Неравномерно заложено белье, переложить. - Найдите причину отсутствия балансировки и решите это так, как указано в руководстве пользователя. |  |
| Обнару-жен избыток пены | Sud | - | SUdS | - | - Это происходит, когда обнаружено слишком большое вспенивание. После удаления вспенивания также происходит индикация. Когда удаление пены закончено, цикл продолжается обычным образом. «Sud» или «SUdS» индицируется, когда слишком большое вспенивание обнаружено, и «End» индицируется, когда удаление вспенивания закончено. (Это - одно из условий нормального функционирования. Эта ошибка необходима для того, чтобы предотвратить ошибки измерительных датчиков.) |  |
| Ошибка памяти модуля управления | - | - | E8 | - | - Ошибка показывает проблемы с памятью модуля управления или с программным обеспечением. Проверить провода и соединения. Замените при необходимости. 1. Проводные соединения. 2. Микросхему памяти. 3. Модуль управления |  |

38 _ Troubleshooting